УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

от «…» _______г. №____н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Переработчик радиоактивных отходов

___________________________________________________________________________________

(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	2

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт                                                   (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III.Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение подготовительных работ для переработки радиоактивных отходов (РАО)»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Переработка РАО»	6

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта	9

# I. Общие сведения

| Переработка радиоактивных отходов |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Осуществление комплекса технологических процессов, направленных на снижение объема радиоактивных отходов, или перевод их в другую форму, а также перевод радиоактивных отходов в форму, пригодную для транспортирования, хранения, захоронения |
| Группа занятий: |
| 3139 | Техники (операторы) по управлению технологическими процессами, не входящие в другие группы | 3132 | Операторы мусоросжигательных печей, очистных сооружений и аналогичного оборудования |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 38.22.1 | Обработка и утилизация радиоактивных отходов |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |
| --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Выполнение подготовительных работ для переработки и кондиционирования радиоактивных отходов | 3 | Входной контроль радиоактивных отходов (РАО), поступивших для переработки | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Подготовка к работе оборудования и приборов для переработки и кондиционирования РАО | А/02.3 | 3 |
| B | Переработка и кондиционирование радиоактивных отходов | 4 | Сбор, сортировка и транспортирование радиоактивных отходов | В/01.4 | 4 |
|  |  |  | Ведение технологического процесса переработки РАО | В/02.4 | 4 |
| С | Обслуживание технологического оборудования и приборов | 4 | Поддержание в работоспособном состоянии оборудования для переработки и кондиционирования РАО | С/01.4 | 4 |

| III.Характеристика обобщенных трудовых функций |
| --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Выполнение подготовительных работ для переработки и кондиционирования радиоактивных отходов | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Переработчик РАО |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 3132 | Операторы мусоросжигательных печей, очистных сооружений и аналогичного оборудования |
|  | 3133 | Операторы по управлению технологическими процессами в химическом производстве |
|  | 3139 | Техники (операторы) по управлению технологическими процессами, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 265-267 | Переработчик радиоактивных отходов |
| ОКПДТР | 16523 | Переработчик радиоактивных отходов |
| ОКСО | 2.14.00.00 | Ядерная энергетика и технологии |
|  | 2.14.02.02 | Радиационная безопасность |
|  | 2.18.01.03 | Аппаратчик-оператор экологических установок |

| 3.1.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Входной контроль радиоактивных отходов (РАО), поступивших для переработки | Код | А/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Определение годности отходов к переработке в зависимости от типа отходов и используемой установки |
|  | Приведение отходов в состояние, отвечающее требованиям технологического процесса переработки |
|  | Подготовка дополнительных компонентов для переработки РАО в соответствии с требованиями технологического процесса |
|  | Размещение РАО на промежуточное хранение при необходимости |
|  | Оформление учетной документации |
| Необходимые умения | Использовать средства индивидуального дозиметрического контроля |
|  | Использовать СИЗ при работе с РАО |
|  | Готовить жидкие РАО к переработке |
|  | Выбирать способы приведения отходов в состояние, требуемое для переработки |
| Необходимые знания | Радиоактивные вещества: виды и основные свойства |
|  | Требования радиационной безопасности и основные санитарные правила обращения с радиоактивными веществами |
|  | Способы защиты от радиоактивного излучения |
|  | Предельно допустимые концентрации и уровни излучения радиоактивных веществ |
|  | Критерии разделения РАО по категориям |
|  | Виды предварительной обработки РАО |
|  | Оборудование для сортировки и фрагментирования РАО |
|  | Требования к упаковке и маркировке РАО в зависимости от их вида и состава |
|  | Требования к безопасности перемещения РАО |
|  | Приспособления и инвентарь для упаковки и перемещения РАО и правила их использования |
|  | СИЗ при работе с РАО в зависимости от их вида и состава |
|  | Порядок учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, поступающих в переработку |
|  | Нормы и правила обращения с радиоактивными отходами |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности при переработке РАО |
| Другие характеристики | - |

| 3.1.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Подготовка к работе оборудования и приборов для переработки и кондиционирования РАО | Код | А/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Оценка возможности применения технологии переработки и кондиционирования РАО к поступившим РАО |
|  | Определение исправности и готовности оборудования к работе |
|  | Подготовка дополнительных материалов, реагентов в соответствии с требованиями технологического процесса |
|  | Тестирование действия технологических защит и блокировок технической, и предупредительной сигнализации |
|  | Проверка работы оборудования в различных режимах в соответствии с инструкциями по эксплуатации и правилами безопасности |
|  | Вывод оборудования для переработки РАО на рабочий режим |
| Необходимые умения | Использовать средства индивидуального дозиметрического контроля |
|  | Использовать СИЗ при работе с РАО |
|  | Выбирать способы приведения РАО в состояние, требуемое технологическим процессом |
|  | Проводить подготовку рабочих мест по наряд-допускам |
|  | Выявлять неисправности оборудования при осмотре |
|  | Настраивать технологические параметры по контрольно-измерительным приборам, средствам автоматики |
|  | Контролировать работу обслуживаемого оборудования по показаниям приборов |
| Необходимые знания | Радиоактивные вещества: виды и основные свойства |
|  | Требования норм радиационной безопасности и основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности |
|  | Нормы и правила обращения с радиоактивными отходами |
|  | Способы защиты от ионизирующего излучения |
|  | Критерии разделения РАО по видам, категориям, классам |
|  | Виды предварительной обработки РАО |
|  | Устройство, принцип работы и технические характеристики оборудования для переработки и кондиционирования РАО |
|  | Требования к упаковке и маркировке РАО в зависимости от их вида и состава |
|  | Требования к безопасности перемещения РАО |
|  | Приспособления и инвентарь для упаковки и перемещения РАО и правила их использования |
|  | Применение СИЗ при работе с РАО в зависимости от их вида и состава |
|  | Инструкции по эксплуатации оборудования |
|  | Порядок подготовки и ввода оборудования в работу |
|  | Допустимые отклонения рабочих параметров оборудования |
|  | Технологические регламенты эксплуатации оборудования |
|  | Возможные отклонения в работе оборудования и способы их устранения |
|  | Контрольно-измерительные приборы и оборудование |
|  | Назначение защит, блокировок и сигнализаций, приборов и автоматических регуляторов |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности при переработке РАО |
| Другие характеристики | - |
| 3.2. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Переработка и кондиционирование радиоактивных отходов | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Переработчик РАО |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 3132 | Операторы мусоросжигательных печей, очистных сооружений и аналогичного оборудования |
|  | 3133 | Операторы по управлению технологическими процессами в химическом производстве |
|  | 3139 | Техники (операторы) по управлению технологическими процессами, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 265-267 | Переработчик радиоактивных отходов |
| ОКПДТР | 16523 | Переработчик радиоактивных отходов |
| ОКСО | 2.14.00.00 | Ядерная энергетика и технологии |
|  | 2.14.02.02 | Радиационная безопасность |
|  | 2.18.01.03 | Аппаратчик-оператор экологических установок |

| 3.2.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Сбор, сортировка и транспортирование радиоактивных отходов | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Выгрузка твердых радиоактивных отходов из контейнеров с применением грузоподъемного оборудования |
|  | Перекачка жидких радиоактивных отходов |
|  | Загрузка РАО контейнер (емкость) для транспортирования |
|  | Выполнение оперативных переключений оборудования |
|  | В случае нештатной ситуации – действия по инструкции в рамках своей компетенции |
|  | Останов оборудования по завершении технологического процесса |
|  | Приведение оборудования в безопасное состояние |
|  | Оформление документации в соответствии с технологическим регламентом |
| Необходимые умения | Использовать средства индивидуального дозиметрического контроля |
|  | Использовать СИЗ при работе с РАО |
|  | Выбирать способы приведения РАО в состояние, требуемое технологическим процессом |
|  | Проводить подготовку рабочих мест по наряд-допускам |
|  | Выявлять неисправности оборудования при осмотре |
|  | Настраивать технологические параметры по контрольно-измерительным приборам, средствам автоматики |
|  | Контролировать работу обслуживаемого оборудования по показаниям приборов |
| Необходимые знания | Радиоактивные вещества: виды и основные свойства |
|  | Требования норм радиационной безопасности и основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности |
|  | Нормы и правила обращения с радиоактивными отходами |
|  | Правила транспортирования радиоактивных отходов |
|  | Способы защиты от ионизирующего излучения |
|  | Критерии разделения РАО по видам, категориям, классам |
|  | Виды предварительной обработки РАО |
|  | Устройство, принцип работы и технические характеристики оборудования для переработки и кондиционирования РАО |
|  | Требования к упаковке и маркировке РАО в зависимости от их вида и состава |
|  | Требования к безопасности перемещения РАО |
|  | Приспособления и инвентарь для упаковки и перемещения РАО и правила их использования |
|  | Применение СИЗ при работе с РАО в зависимости от их вида и состава |
|  | Инструкции по эксплуатации оборудования |
|  | Порядок подготовки и ввода оборудования в работу |
|  | Допустимые отклонения рабочих параметров оборудования |
|  | Технологические регламенты эксплуатации оборудования |
|  | Возможные отклонения в работе оборудования и способы их устранения |
|  | Контрольно-измерительные приборы и оборудование |
|  | Назначение защит, блокировок и сигнализаций, приборов и автоматических регуляторов |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности при переработке РАО |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Ведение технологического процесса переработки РАО | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Загрузка РАО и других компонентов (при необходимости) в установку для переработки в соответствии с требованиями технологического процесса |
|  | Выполнение оперативных переключений оборудования |
|  | Контроль процесса переработки по контрольно-измерительным приборам, приборам автоматики, дозиметрии и радиометрии |
|  | Коррекция работы оборудования в рамках допустимых отклонений |
|  | В случае нештатной ситуации – действия по инструкции в рамках своей компетенции |
|  | Вывод оборудования из рабочего режима |
|  | Останов оборудования по завершении технологического процесса |
|  | Приведение оборудования в безопасное состояние |
|  | Оформление документации в соответствии с технологическим регламентом |
| Необходимые умения | Регулировать подачу РАО в установку по переработке в соответствии с технологическим процессом |
|  | Контролировать ход технологического процесса переработки по показаниям приборов и оборудования |
|  | Контролировать и регулировать технологический режим по контрольно-измерительным приборам, приборам автоматики, дозиметрии и радиометрии |
|  | Обрабатывать и оформлять показания контрольно-измерительных приборов |
|  | Оформлять отчетную оперативную документацию |
| Необходимые знания | Нормы и правила обращения с радиоактивными отходами |
|  | Методы переработки РАО |
|  | Технологии и оборудование для переработки РАО |
|  | Инструкции по эксплуатации оборудования для переработки РАО |
|  | Правила радиационной безопасности при переработке РАО |
|  | Возможные отклонения в работе оборудования и способы их устранения |
|  | Допустимые отклонения рабочих параметров |
|  | Назначение защит, блокировок и сигнализаций, средств измерений и автоматических регуляторов, установленных в системах, находящихся в зоне обслуживания переработчика радиоактивных отходов |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности при переработке РАО |
| Другие характеристики | - |

| 3.3. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Обслуживание технологического оборудования и приборов | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Переработчик РАО |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 3132 | Операторы мусоросжигательных печей, очистных сооружений и аналогичного оборудования |
|  | 3133 | Операторы по управлению технологическими процессами в химическом производстве |
|  | 3139 | Техники (операторы) по управлению технологическими процессами, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 265-267 | Переработчик радиоактивных отходов |
| ОКПДТР | 16523 | Переработчик радиоактивных отходов |
| ОКСО | 2.14.00.00 | Ядерная энергетика и технологии |
|  | 2.14.02.02 | Радиационная безопасность |
|  | 2.18.01.03 | Аппаратчик-оператор экологических установок |
| 3.3.1. Трудовая функция |
| Наименование | Поддержание в работоспособном состоянии оборудования для переработки и кондиционирования РАО | Код | С/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Выполнение планово-предупредительных мероприятий на оборудовании согласно требованиям эксплуатационных инструкций, положений по охране труда, радиационной безопасности |
|  | Составление графиков вывода оборудования в ремонт |
|  | Выполнение операций по техническому обслуживанию оборудования в рамках своей компетенции |
|  | Осуществление вывода из работы аварийного оборудования |
|  | Вывод оборудования в ремонт |
| Необходимые умения | Подготавливать оборудование для к выполнению диагностики |
|  | Выполнять опробование автоматического включения резерва |
|  | Подготавливать оборудование к диагностике |
|  | Устранять неисправности в работе оборудования в рамках своей компетенции |
| Необходимые знания | Радиоактивные вещества: виды и основные свойства |
|  | Требования норм радиационной безопасности и основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности |
|  | Нормы и правила обращения с радиоактивными отходами |
|  | Способы защиты от ионизирующего излучения |
|  | Критерии разделения РАО по видам, категориям, классам |
|  | Виды предварительной обработки РАО |
|  | Устройство, принцип работы и технические характеристики оборудования для переработки и кондиционирования РАО |
|  | Требования к упаковке и маркировке РАО в зависимости от их вида и состава |
|  | Требования к безопасности перемещения РАО |
|  | Приспособления и инвентарь для упаковки и перемещения РАО и правила их использования |
|  | Применение СИЗ при работе с РАО в зависимости от их вида и состава |
|  | Инструкции по эксплуатации оборудования |
|  | Порядок вывода оборудования в ремонт |
|  | Допустимые отклонения рабочих параметров оборудования |
|  | Технологические регламенты эксплуатации оборудования |
|  | Возможные отклонения в работе оборудования и способы их устранения |
|  | Контрольно-измерительные приборы и оборудование |
|  | Назначение защит, блокировок и сигнализаций, приборов и автоматических регуляторов |
|  | Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования для переработки РАО |
|  | Требования охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности при переработке РАО |
| Другие характеристики | - |
| IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта |
| 4.1.Ответственная организация – разработчик |
| Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», г. Москва |
| (наименование организации) |
|  | .Начальник Управления предприятиями ЗСЖЦ Васильев В.А. |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |
| 4.2.Наименования организаций – разработчиков |
| 1. | ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», г. Москва |
| 2. | ФГБУ «ВНИИ труда», г. Москва |
| 3. | Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России», г. Москва |
| 4. | Акционерное общество «Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»), г. Москва |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848)

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов                ОК 016-94.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.